Инструменты:

- Планы квартиры (3 с размерами, 2 эталоновских), 2 распечатки списка по приемке КВ.

- Листы бумаги (в т.ч. проверить тягу).

- Планшет

- Ручки, карандаши, маркеры (толстый красный)

- Зажигалка (две)

- Фонарь

- Уровень 1м

- Лазерный осепостроитель

- Рулетка

- Лазерная рулетка

- Молоточек (для стяжки), киянка

- Уголок (перпендикулярность углов) большой.

- Отвертка-тестер яркая, обычные отвертки

- Лампочка

- Стремянка

- Оконная ручка

- Резиновые перчатки, хб перчатки

- Бумажные полотенца

- Мощный электроинсрумент (дрель?)

- Сумку/чемодан для всего этого.

- Обмеры помещений. Проёмы. Площади. Сверка с БТИ. Высота дверных проёмов не менее 210-212см

- Входная дверь. Вертикально установлена (не открывается сама). Проверить замок, пошатать коробку. По проекту – деревянная.

- Домофон? Интернет? Радио? ТВ-антенна? Наличие вводных кабелей?

- Радиаторы надежно закреплены (не менее 3 кронштейнов), слабый уклон в сторону присоединения. От пола до радиатора – не менее 7 см. Наличие термостатического крана (красный, не путать с терморегулятором). Радиаторы стоят на своих местах. Не перепутаны местами (короткий на кухне, длинный в комнате). Проверить салфеткой следы влаги.

- Стяжка пола. На стук – глухой тихий звук. Без бугров и трещин! Без подтеков. Отделена от стен пористым материалом. Уклон – не более 1мм на 1м.  ВСН 9-94;   МДС 12-30.2006;   СНиП 3.04.01-87

Стяжка в с/у должна быть залита на гидроизол. материал. Без подтеков. Пройти правилом все полы во всех помещениях. Простучать молотком.

- Стены. Отсутствуют трещины, подтёки, отслоения, наплывы. Отклонение не более 5мм на 1м по вертикали и горизонтали. Пройти правилом все стены. Простучать молотком (на пустоты). Поковырять шпателем.

Ровные углы и стены особенно в ванной и на кухне в рабочей зоне! Проверить уголком 90 градусов.

- Потолок – без пустот, без перепадов, без протечек. Поковырять и простучать (проверка на отслоения).

- Окна.

  - Ровно ли установлены (не должны сами открываться) – проверить вертикаль уровнем.

  - Жестко ли установлены. Подёргать. Стеклопакет плотно лежит в раме. Уплотнитель по периметру пакета.

  - Проверить ручки. Проверить петли. Проверить работу во всех режимах.

  - Проверить на повреждения профили и стеклопакеты. Герметичность (отсутствие пыли, плесени, влаги).

  - Проверить плотность закрывания листом бумаги (сбоку, сверху, снизу).

  - Проверить на продувание зажигалкой (по периметру каждой створки).

  - Зазоры между окном и стеной запенены. Проверить по периметру на продувание зажигалкой.

  - Проверить снаружи. Наличие отлива.

  - Приточные клапаны на месте, работают.

- Балкон. Всё то же, что по окнам. Качество ограждения (монтажа, окраски). Членения ограждения должны совпадать с членениями витража! Пол, стены, потолок (трещины, отслоения, неровности, подтёки).

- ВК.

  - Трубы водоснабжения и отпления. Ровные, без вмятин. Закреплены хомутами к стенам.

  - Высота установки тройников – не выше 5-6см от пола + удобно установлены. Счетчики удобно расположены. Не выдаются сильно вглубь ванной.

  - Верное количество труб (хол, гор, канализация, полотенцесушитель). Наличие всех выводов и кранов.

  - Монтажные отверстия под трубы между с/у и кухней. Отсутствие строительного мусора!

  - Отсутствие луж и протечек. Проверить салфеткой.

  - Выводы закрыты заглушками.

Номера счетчиков воды:

________________________________________

________________________________________

Обратите внимание, когда будете получать паспорта на счетчик воды, чтобы вам выдали именно ваши - сверяйте ваши номера с номерами указанными в паспорте.

- Вентиляция. Пробиты ли отверстия в кухне и ванной. Проверить тягу при помощи листа бумаги (если прилип – всё норм). Проверить зажигалкой.

- Электрика.

12.1   Щиток качественно установлен, повреждений нет.

12.2   Включить автомат и УЗО в щитке в квартире (и в общем холле).

12.3   Переписать все номера счетчиков (электричества и воды) и все их показания.

Номер электрич.счетчика: ____________________________________

У электрического счетчика надо снять две цифры –

дневной ________________________

и ночной ________________________    тарифы.

  - Проверить весь свет (коридор, ванная, кухня, комната).

  - Проверить все розетки. Количество соответствует проекту. Качество монтажа (не вываливаются). Отсутствие оплавления, подгорания.

  - Соблюден стандарт расцветки проводов (фаза – черный/коричневый/белый/красный, ноль – синий, земля – желто-зеленый).

  - Проверить работу звонка.

  - Датчик пожарной сигнализации.